## Slide 1
空海平台多节点协同探测 | 高效相参合成机理
① 时延同步
目标-节点几何时延差 → 脉冲对齐补偿 → 精度要求：Δτ < λ/(4c)
② 相位同步
载频相位差 → 复数旋转校正 → 误差源：振荡器不一致
③ 频率同步
多普勒偏移 + 振荡器偏差 → 相位随时间漂移 → ΔΦ = 2π·Δf·t
④ 幅度一致性
通道增益差异 → 合并权值补偿 → 影响旁瓣抑制性能
信号模型
第 k 节点接收信号： sₖ(t) = A · exp[j(2πfcτₖ + φₖ)] + nₖ(t) 相参合并输出： y(t) = Σ wₖ* · sₖ(t) 相位对齐条件： ∠wₖ = −(2πfcτₖ + φₖ)
相参增益退化律（核心公式）
实际合并增益： G = N² · sinc²(σ_φ_total) 联合相位误差： σ²_φ = σ²_time·(2πfc)² + σ²_phase + σ²_freq · T² σ_φ < π/8 → G > 0.90 · N² (保持90%效能) σ_φ = π/4 → G ≈ 0.64 · N² (退化36%)
增益对比
相参合并：SNR ∝ N² 非相参合并：SNR ∝ N 相参优势：额外 N 倍增益 （10·lgN dB 提升）
系统框图
节点 1 接收
节点 2 接收
节点 N 接收
↓ ↓ ↓
相位对齐 （补偿器）
→
MRC 合并 → 增益 N²
★ 空海特殊挑战：载体运动导致基线动态变化，多普勒快变，四大误差耦合非线性退化，同步维持难度远高于地基系统

## Slide 2
空海平台多节点协同探测 | 高效相参合成方法设计
① 原始回波 输入
→
② 时延估计 与对齐
→
③ 相位估计 与校正
→
④ 自适应 权值计算
→
⑤ 相参合并 输出
→
⑥ 检测 处理
① 时延对齐方法
• 北斗/GPS双频授时
• 硬件同步精度 < 10 ns
• 互相关峰值精估：精度≈1/BW
• INS/DVL动态时延预测
• 补偿载体机动引起时延抖动
• 目标：Δτ < λ/(4c)
② 相位校正方法
• 导频信号法（有导频）：
• 周期发送相位参考信号
• LS拟合载波相位漂移
• 实时反馈补偿
• 目标回波自校准（无导频）：
• 利用多节点回波相位差
• 反解并补偿相位误差
• EKF/PLL 联合跟踪框架
③ 自适应权值计算
• 最大比合并（MRC）：
wₖ = SNRₖ / Σ SNRᵢ
• 稳健加权：
• 相位误差大的节点自动降权
• 防止[相参污染]
• 分层相参策略：
• 同步质量相近节点组内相参
• 组间非相参合并
④ 空海特殊设计
• 海面多径处理：
• 分离直射/镜面反射分量
• 分量分离后再相参合并
• 载体姿态补偿：
• IMU实时修正横摇/纵摇
• Δφ=(2π/λ)·d·sin(Δθ)
• 低截获设计：
• 相参合并在数字域完成
关键性能指标对比
方法类型 | 同步精度要求 | 算法延迟 | 适用场景
导频相参合并 | 时延 < 10 ns | 低（< 1 ms） | 协同组网、慢机动平台
回波自校准合并 | 时延 < 50 ns | 中（1 ~ 10 ms） | 无导频、通信受限场景
分层相参合并 | 时延 < 100 ns | 低 | 节点数多、同步质量异构
★ 核心权衡：空海高动态平台要求在「估计精度 — 计算实时性 — 通信开销」三者间取得最优平衡