## Slide 1
空海平台多节点协同探测 · 相参合成机理分析
Coherent Synthesis Mechanism: Range-Doppler Signal-Level Fusion & Data Conversion
1/2
原始回波 (N=6链路)
►
脉冲压缩 Pulse Comp
►
距离多普勒图 R-D Map
►
数据转换 Data Conv
►
信号级融合 R-D Fusion
►
CFAR检测 目标输出
⚙
数据转换 Data Conversion
双基地量测→统一参考域：时延配准 / 多普勒统一 / 坐标配准
①
双基地时延配准（等效斜距折叠）
• 等效双程距离：r_eq = r_tx + r_rx (双基地路径和)
• 精度要求：Δτ < λ/(4c) ≈ 0.5 ns ≡ Δr < 7.5 cm
②
多普勒域统一（速度转换）
• 双基地多普勒：f_d,k = (v_T·cosα_T + v_R·cosα_R) / λ
• 速度转换因子：K_v = cos(β/2)，β 为双基地角
• 各链路统一到等效单基地速度轴，消除多普勒偏差
③
坐标系配准与平台运动补偿
• 各平台坐标 → 统一 ECEF/ENU 参考系
• INS/DVL 辅助：精度 0.1 m/s、0.01°
• 北斗/GPS 双频授时：时间基准同步 < 10 ns
⚡
距离多普勒域信号级融合
Range-Doppler Domain Signal-Level Coherent Fusion
①
RD图生成与信号模型
• 各链路距离多普勒图：X_k[r,d] = CFFT{ s_k(t)·e^{-j2πf_d·t} }
• 信号级融合：在复数域（检测前）完成，保留完整相位信息
• 区别于数据级（检测后）融合：信噪比增益 N² vs N
②
相参合并公式（MRC加权）
• MRC权值：w_k = SNR_k · coh_k · ph_cons_k ← 三因子积
③
增益退化律与效能分析
• 理想相参增益：G_coh = 20·lg(N) = 15.6 dB（N=6）
• 非相参基准：G_incoh = 10·lg(N) = 7.8 dB，净增益 +7.8 dB
• σ_φ < π/8 → G_eff ≥ 90%·G；σ_φ = π/4 → G_eff ≈ 64%·G
核心机理：各链路双基地量测经数据转换配准至统一时延/多普勒/坐标域后，在距离多普勒复数域实施信号级相参合并，实现 N² 量级 SNR 增益

## Slide 2
空海平台多节点协同探测 · 相参合成方法设计
Coherent Synthesis Method Design — Processing Pipeline & Synchronization
2/2
Round 1 · 强目标检测（无MTI）
Round 2 · 弱目标检测（三MTI并行）
总回波输入 N=6链路
►
无MTI积累 CFAR>12dB
►
GN定位 强目标解算
►
SIC 强目标对消
►
三MTI并行 SLOW/FAST/VFAST
►
CFAR>6dB NMS去重
►
RANSAC+GN 精化定位
►
卡尔曼跟踪 相参增益估计
►
目标输出 位置/速度/ID
①
时延对齐
• 北斗/GPS 双频授时 < 10 ns
• 互相关峰值 + 亚像素插值
• INS/DVL 动态载体运动预测
• 精度目标：Δτ < 0.5 ns
②
相位校正
• 相干度估计（cfar_detect_1d）
• 相位斜率一致性（抑制镜像峰）
• EKF/PLL 实时跟踪相位漂移
③
MRC 合并
• 综合评分（cfar_detect_1d）
• MRC 合并：Σ cell·e^{jφ}
• 分层相参：质量异构时组内相参
④
三MTI + SIC
• 三通道并行 MTI 滤波：
• 多帧积累：beta=0.65 powBank
• SIC 强目标对消 → 弱目标提取
关键性能指标 — 合并策略对比
合并策略 | 同步精度要求 | 算法延迟 | MATLAB 参数 / 函数 | 适用场景
导频相参合并 | 时延 < 10 ns，Δφ < π/8 | < 1 ms | sys.fc=500M, cfar.min_snr_db=6 | 协同组网、慢机动
回波自校准合并 | 时延 < 50 ns | 1~10 ms | track_aided_coherent, ≥3 链路 | 无导频、通信受限
三MTI 分层合并 | Δτ < 100 ns, coh ≥ 0.08 | 低 | mti_filter1/2/3, beta=0.65 | 节点多、同步异构
SIC + 相参合并 | 强目标 SNR > 12 dB | 两轮 ~2 ms | process_all_links_sic, sic_targets | 强弱目标共存
核心权衡：空海高动态平台需在「估计精度 — 计算实时性 — 通信开销」三者间最优平衡；分层相参策略（SIC强目标 → 三MTI弱目标 → MRC合并）是算法设计核心