## Slide 1
空海场景下高效相参合成 · 问题分析
2Tx海面 + 3Rx空中 · 6条双基链路 · 相位对齐 · 相参增益 7.78 dB
▶ 问题背景与挑战
【场景构型】
发射端 Tx1 / Tx2 · 海面舰船（低速 15~18 m/s）
接收端 Rx1 / Rx2 / Rx3 · 机载（~60 m/s）
双基链路总数 L = 6，覆盖方位 360°
【三大核心挑战】
① 海杂波强干扰
K分布纹理 · 零多普勒区功率比目标高 20~40 dB
海面发射使直达/杂波无法完全分离
② 多链路相位异步
每条链路固有载波相位 −2π fc τₗ 各不相同
直接功率叠加损失 ≈ 3.9 dB（vs 相参叠加）
③ 镜像假峰 & 弱目标
RD域距离/多普勒模糊产生镜像峰
目标 RCS 跨度 50 倍（0.5 ~ 25 m²）
F-22（RCS = 0.5 m²）极易漏检
▶ 相参合成核心原理
【回波信号模型（OFDM）】
sₗ(k,n) = Aₗ · e^{−j2πfc·τₗ}
· e^{−j2πk·rₗ/Nsc·δr}
· e^{j2πfd,ₗ·n·TPRI}
载波相位 e^{−j2πfc·τₗ} 是异步根源
【相位对齐公式】
预测时延：
τ̂ₗ = (‖p̂−T_ₗ‖ + ‖p̂−R_ₗ‖) / c
相参合成：
E_coh = Σ Eₗ · e^{+j2πfc·τ̂ₗ}
【相参增益】
G_coh = 10·lg(|E_coh|² / Σ|Eₗ|²)
等幅理论上限：10·lg L = 7.78 dB
【对齐精度要求】
|2πfc(τ̂ₗ−τₗ)| < π/4
⟹ |ΔRₗ| < λ/8 = 7.5 cm
→ 需 KF+GN 精确轨迹预测
▶ 代码实现：轨迹辅助相参合成
【完整处理链路（引出代码）】
① gen_rx_ofdm_link_code_fixed
生成含载波相位的双基回波信号
↓ 匹配滤波 + 三通道MTI（1/2/3阶）
② cfar_detect_1d_doppler_fixed
OS-CFAR + 相位斜率一致性门限(≥0.35)
↓ RANSAC → GN精化 → 速度LS
③ update_tracker_stable_fixed + KF
给出精确位置预测 p̂
↓ 代入相位补偿公式
④ track_aided_coherent ← 核心
【关键代码段】
tau = (2·r_fold) / sys.c
cell_c = cellv *
exp(1j·2π·fc·tau)
coh_sum = coh_sum + cell_c
gain = 10·log10(|coh_sum|²/
incoh_sum)
coh_gain_db ∈ [−30, +7.78] dB
→ 用于效能评估 & 轨迹质量判断
结论：轨迹辅助相参合成以 KF精确预测位置 → 计算各链路相位偏置 → 复数对齐叠加，实现 L=6 链路理论最大增益 7.78 dB，对 RCS=0.5 m² 隐身目标检测能力提升显著，相位对齐精度须 < λ/8 ≈ 7.5 cm，核心实现见 track_aided_coherent