## Slide 1
空海平台多节点协同探测 · 高效相参合成 — 机理分析
1 / 2
① 时延同步误差
几何双程时延差 → 脉冲错位 精度要求：Δτ < λ/(4c) 代码：r_fold = mod(r_eq, R_unamb) tau = 2·r_fold / c 方法：互相关峰值 + 亚像素插值 北斗/GPS 双频授时辅助
② 相位同步误差
载频相位不一致 → 复数旋转偏差 代码：cell_c = cellv·exp(j·2π·fc·τ) coh_sum += cell_c 方法：导频估计 + EKF/PLL 联合跟踪 回波自校准（无导频场景）
③ 频率同步误差
多普勒 + 振荡器频偏 → 相位线性漂移：ΔΦ = 2π·Δf·t 代码：fd_phase = median(diff(unwrap(angle(s)))) ph_cons = exp(−|Δfd|/Δfd_ref) 方法：相位斜率一致性检验 + PLL 锁定
④ 幅度一致性
通道增益不均 → 旁瓣抬高 SNR 权值：score ∝ SNRₖ·coh·ph_cons 代码：score = snr .* (0.3+0.7·coh) .* (0.4+0.6·ph_cons) 方法：MRC 自适应权值 + 自动降权
信号模型（基于 OFDM 双基地体制）
第 k 节点（共 N=6 链路）接收信号： sₖ(t) = A · exp[j(2π·fc·τₖ + φₖ)] + nₖ(t) fc = 500 MHz，B = 2 MHz，PRI = 140 μs，Nc = 64 相参合并输出： coh_sum = Σₖ cellₖ · exp(j·2π·fc·τₖ) y = coh_sum → SNR ∝ N² 最优对齐条件：∠wₖ = −(2π·fc·τₖ + φₖ)
相参增益估计（代码 track_aided_coherent）
G = 10·lg( |Σ cellₖ·e^{j2πfcτₖ}|² / Σ|cellₖ|² )
联合相位误差方差： σ²_φ = σ²_time·(2π·fc)² + σ²_phase + σ²_freq·T² 性能边界（代码 efficiency_boundary_report）： σ_φ < π/8 → G > 0.90·N² （效能 ≥ 90%） σ_φ = π/4 → G ≈ 0.64·N² （退化 36%） 实测阈值：used ≥ 3 链路方计算增益
系统参数（MATLAB sys.*）
sys.fc
500 MHz
sys.B
2 MHz
sys.Nsc
1024 子载波
sys.PRI
140 μs
sys.Nc
64 脉冲
sys.r_res
75 m
N 节点
2 Tx + 3 Rx = 6 链路
sys.lambda
0.6 m（c/500MHz）
增益对比
相参合并： SNR ∝ N² 非相参合并：SNR ∝ N 优势倍数： ×N = ×6 = +7.8 dB
★ 核心挑战：空海平台载体运动导致基线动态变化，多普勒快变，四大误差耦合非线性退化，同步维持难度远高于地基系统（sys.fc=500 MHz 时 λ=0.6 m，相位误差要求 < 47 mrad）。

## Slide 2
空海平台多节点协同探测 · 高效相参合成 — 方法设计
2 / 2
Round 1 强目标检测 （无MTI/积累）
▶
CFAR 粗检测 SNR > 12 dB
▶
GN 优化 定位解算
▶
SIC 强目标对消
▶
Round 2 弱目标检测 （三MTI并行）
▶
三MTI 融合 + 去重 CFAR SNR>6 dB
▶
GN 优化 +RANSAC 定位解算
▶
KF 跟踪 + 相参增益 估计
① 时延对齐
• 北斗/GPS 双频授时（< 10 ns）
• 互相关峰值 + 亚像素插值
r_fold = mod(r_eq, R_unamb)
rbin = round(r_fold/r_res)+1
• INS/DVL 动态预测载体运动
• 精度目标：Δτ < λ/(4c) ≈ 0.5 ns
② 相位校正
• 相干度估计（cfar_detect_1d）：
s_rot = s·exp(−j2π·fd0·PRI·n)
coh = |Σs_rot|/Σ|s_rot|
• 相位斜率一致性（抑制镜像）：
ph = unwrap(angle(s))
fd_phase = median(diff(ph))/PRI
ph_cons = exp(−|Δfd|/Δfd_ref)
• EKF/PLL 实时跟踪相位漂移
③ 权值与合并
• 综合评分（代码 cfar_detect_1d）：
score = SNR
× (0.3+0.7·coh)
× (0.4+0.6·ph_cons)
• MRC 合并：coh_sum = Σ cell·e^{jφ}
incoh_sum = Σ |cell|²
• 增益：G = 10·lg(|coh|²/incoh)
• 分层相参：质量异构时组内相参
④ 三MTI + 空海增强
• 三通道并行 MTI：
SLOW → 1阶: [1,−1]
FAST → 2阶: [1,−2,1]
VFAST → 3阶: [1,−3,3,−1]
• 速度分簇：SpeedSplit=[230,400] m/s
• 多帧能量积累：beta=0.65（powBank）
• SIC 强目标对消 → 弱目标提取
• 姿态补偿：IMU 横摇/纵摇修正
▶ 关键性能指标（代码 efficiency_boundary_report + cfar 参数）
指标项 | 同步精度要求 | 算法延迟 | MATLAB 参数/函数 | 适用场景
导频相参合并 | 时延 < 10 ns，相位误差 < π/8 | 低（< 1 ms） | sys.fc=500M，Nc=64，cfar.min_snr_db=6 | 协同组网、慢机动
回波自校准合并 | 时延 < 50 ns | 中（1~10 ms） | track_aided_coherent，used ≥ 3 链路 | 无导频、通信受限
三MTI分层合并 | 时延 < 100 ns，coh ≥ 0.08 | 低 | mti_filter1/2/3，beta=0.65，SpeedSplit | 节点多、同步异构
SIC+相参合并 | 强目标 SNR > 12 dB | 两轮（约2ms） | process_all_links_sic，sic_targets | 强弱目标共存
★ 核心权衡：空海高动态平台需在「估计精度 — 计算实时性 — 通信开销」三者间最优平衡；分层相参策略（强目标SIC → 三MTI弱目标 → MRC合并）是代码设计核心。