## Slide 1
多节点协同探测系统 · 架构与处理链路
2发3收 · 6条双基链路 · OFDM分频复用
▶ 系统拓扑 · 节点配置
发射节点（海面）
Tx1 / Tx2 | 纵向间距 ±12 km
载频 fc = 500 MHz
带宽 B = 2 MHz
接收节点（空中）
Rx1 / Rx2 / Rx3
飞行高度 3.5 – 3.8 km
双基链路总数 L = 6
OFDM子载波分配：
Tx1 → 奇数子载波
Tx2 → 偶数子载波
目标场景（协议）
Jet1 · RCS = 25 m² · v ≈ 181 m/s
Jet2 · RCS = 5 m² · v ≈ 320 m/s
Jet3(F-22) · RCS = 0.5 m² · v > 400 m/s
▶ 完整处理链路
① OFDM发射
子载波正交分配（Tx1/Tx2）
↓
② 双基回波接收（×6链路）
↓
③ 距离维匹配滤波
IFFT解压 · 75 m分辨率
↓
④ 三通道并行 MTI
SLOW(1阶) / FAST(2阶) / VFAST(3阶)
↓
⑤ 慢时间FFT → RD图成像
δv ≈ 33.5 m/s
↓
⑥ OS-CFAR + 相位一致性检验
Pfa = 1×10⁻³
↓
⑦ RANSAC + 高斯-牛顿解算
↓
⑧ 多链路相参合成 + KF跟踪
▶ 核心数学关系
双基距离和（等效单程）：
rℓ = ½(‖p−rTℓ‖ + ‖p−rRℓ‖)
双基径向速度：
vℓ = ½(v·û_Tℓ + v·û_Rℓ)
双基多普勒频率：
fd,ℓ = 2vℓ·fc / c
关键系统参数：
c = 3×10⁸ m/s
fc = 500 MHz
λ = c/fc = 0.6 m
B = 2 MHz
Nsc = 1024（子载波）
Nc = 64（积累脉冲数）
TPRI = 140 μs
结论：6条双基链路覆盖全速域目标，OFDM分频保证正交性，处理链路从回波到跟踪全自动闭环

## Slide 2
信号处理机理：三通道并行MTI · RD成像 · OS-CFAR检测
全速域覆盖 · 弱目标增强 · 镜像假峰抑制
▶ 三通道并行MTI（核心创新）
通道 阶数 系数 适用速度
SLOW 1阶 [1, −1] |v| < 230 m/s
FAST 2阶 [1, −2, 1] 230 – 400 m/s
VFAST 3阶 [1, −3, 3, −1] |v| > 400 m/s
MTI传递函数： H_m(e^jω) = (1 − e^{−jω})^m
m = 1（SLOW） m = 2（FAST） m = 3（VFAST）
零多普勒抑制比： ≥ 40 dB（3阶）
▶ RD图成像 · 分辨率计算
距离分辨率：
δr = c / (2B) = 3×10⁸ / (2×2×10⁶) = 75 m
多普勒分辨率：
δfd = 1 / (Nc·TPRI) = 1 / (64×140μs) ≈ 111.6 Hz
速度分辨率：
δv = δfd · λ / 2 ≈ 33.5 m/s
不模糊速度范围： ±357 m/s
▶ OS-CFAR 检测准则
检测判决： P(ℓ,k) > α · x_(r)
参考单元 2T = 8，保护单元 2G = 4
排序秩： r = floor(0.75 × 2T) = 6
虚警概率控制： Pfa = 10⁻³
α_CA = 2T·(Pfa^{−1/(2T)} − 1)
亚像素精化（距离/多普勒）：
δr = ½ · [P(ℓ−1,k)−P(ℓ+1,k)] /
[P(ℓ−1,k)−2P(ℓ,k)+P(ℓ+1,k)]
▶ 相位一致性检验 · 综合检测评分
相位斜率一致性系数 ρ_ph：
|fd_phase − f₀| < 2.2·δfd → ρ_ph = 1
否则 ρ_ph = exp(−|偏差| / (2.5·δfd))
综合检测评分（抑制镜像假峰）：
Score = SNR × (0.3 + 0.7·ρ_coh)
× (0.4 + 0.6·ρ_ph)
● 分值越高 → 真实目标概率越大
● 镜像假峰因相位不一致被压制
结论：三通道并行MTI覆盖全速域 · OS-CFAR(Pfa=10⁻³)+相位一致性有效抑制镜像假峰 · 亚像素精化提升定位精度

## Slide 3
多链路相参合成 · 克拉美-罗下界 · 卡尔曼滤波跟踪
6链路增益 ≤ 7.78 dB · 融合位置精度提升 √6 ≈ 2.45 倍 · 误差逼近CRLB
▶ 高斯-牛顿位置解算
雅可比矩阵（每条链路ℓ，第k分量）：
J_ℓk = ½·[(p_k−T_ℓk)/‖p−r_Tℓ‖
+ (p_k−R_ℓk)/‖p−r_Rℓ‖]
LM迭代（正则化防奇异）：
Δp = −(J^T J + λ_reg·I)^{−1} · J^T·r(p)
λ_reg = 0.05
SNR加权速度解算：
v̂ = (A^T W A + 10⁻³I)^{−1} A^T W b
W = diag(√SNR₁, …, √SNR_L)
▶ 多链路相参合成
相位对齐：
Ẽℓ = Eℓ · exp(j2π·fc·τℓ)
τℓ = 2·r_fold,ℓ / c
相参合成增益：
G_coh = 10·log₁₀( |ΣẼℓ|² / Σ|Eℓ|² )
理论最大增益（L = 6）：
G_coh,max = 10·log₁₀(6) ≈ 7.78 dB
● 相位不对齐时增益退化 → 精确时延补偿是关键
▶ 联合费希尔信息矩阵 & CRLB
量测噪声标准差：
σ_r,ℓ = c / (2B·√(2·SNRℓ)·√2)
σ_v,ℓ = λ / (2Tc·√SNRℓ)
联合FIM： J = Σ H_ℓ^T · R_ℓ^{−1} · H_ℓ
位置RMSE下界：
CRLB_pos = √tr([J⁻¹]_{1:3,1:3})
多节点精度提升（L=6链路）：
CRLB_multi ≈ CRLB_single / √6 ≈ CRLB/2.45
▶ 卡尔曼滤波跟踪
状态向量： x = [位置(3D); 速度(3D)]
预测步：
x_{k|k-1} = F·x_{k-1}
P_{k|k-1} = F·P·F^T + Q
F = [I₃ Δt·I₃ ; 0₃ I₃]
更新步：
K = P·H^T·(H·P·H^T + R)^{−1}
x ← x + K·(z − H·x)
P ← (I − K·H)·P
结论：6链路相参合成增益 ≤ 7.78 dB · 多节点融合定位精度提升 √6 ≈ 2.45 倍 · KF跟踪稳定，实测误差逼近CRLB理论下界