## Slide 1
多节点信号级高效相参合成 · 问题分析
Problem Analysis: Requirement → Scientific Questions & Key Technical Challenges
1/1
工程需求 多节点协同高增益探测
►
需求拆解 量化→可研究科学问题
►
科学问题 增益律 / 融合条件 / CRLB
►
关键挑战 量测配准 / 相位补偿 / 实时性
🔬
需求转化为可研究的科学问题
将工程指标映射为可量化、可推导、可验证的科学命题
A
增益退化量化律（需求：高增益→量化关系）
• 工程需求"高增益"→ 问：G 如何随同步误差 (σ_τ, σ_φ, σ_f) 退化？
G_eff = G · exp(−σ_φ²)，G = 20·lg(N) = 15.6 dB（N=6）
• 效能临界点：σ_φ < π/8 → G_eff ≥ 90%·G；超出则急剧退化
• 目标：建立误差源→合并增益的端到端量化传播模型
B
信号级融合层次与增益跃升条件（vs 数据级融合）
• 需求：信号级融合 → 问：O(N²) vs O(N) 增益跃升的充要条件？
• 检测前复数域融合保留完整相位 → SNR增益 N²；检测后丢相位 → N
• 双基地量测 (r_eq, f_d,bist) → 统一R-D域，映射精度保持是前提
r_fold = mod(r_eq, R_unamb)，K_v = cos(β/2) 等效折叠精度？
C
相位估计可辨识性与 CRLB（无导频自校准）
• 需求：无导频回波自校准 → 问：相位偏差估计 CRLB 由什么决定？
coh_k = |Σ s_rot| / Σ|s_rot|，CRLB ∝ 1/(N_c · SNR_k)
• 高动态时变相位：Δφ_k(t) = 2π·fc·Δτ_motion(t)，非平稳建模难题
• 问：需要多少节点才能保证无导频估计可收敛？
🔑
需要解决的关键问题
Key Technical Challenges — Bottlenecks Blocking Practical Deployment
①
异构双基地量测→统一域转换的精度保持
• 核心矛盾：各节点双基地角 β_k 不同，r_eq 与 f_d 无法直接对齐
r_fold = mod(r_eq, R_unamb) 在大双基地角时距离门是否错位？
K_v = cos(β/2) 在 β > 60° 时引入的速度误差有多大？
• 精度损失与相参增益收益之间的权衡无法简单公式化，需数值求解
②
高动态时变相位误差的建模与实时补偿
Δφ_k(t) = 2π·fc·Δτ_k(t) + δφ_osc,k(t) ← 持续时变，非恒定
• GPS/北斗授时精度 10~50 ns vs 相参要求 Δτ < 0.5 ns，差 1~2 量级
• 互相关亚像素插值能否弥补？ → 低SNR时估计误差反而加剧退化
• 待解决：σ_est—增益G—帧长N_c 的联合最优设计准则
③
质量异构节点自适应加权与计算实时性
• w_k = SNR_k · coh_k · ph_cons_k，等权合并使劣质节点"污染"输出
• 相位估计失败时须自动识别降权，避免合并输出突变（稳健机制）
计算量 O(N·N_c·N_sc·lgN_c) ≈ 2.4×10⁶ 次/帧，需在 9 ms 内完成
• 近似算法（稀疏采样/子带分解）：精度损失 vs 复杂度降一量级权衡
核心纽带：「残余相位误差 σ_φ」连接所有关键问题 —— 量测转换精度 + 平台运动补偿 + 授时精度三者共同决定 σ_φ 分布，进而决定信号级融合能否突破 O(N²) 增益上界