## Slide 1
多节点信号级高效相参合成机理与方法 · 研究方案框架图
Research Framework: Mechanism & Methods for Efficient Multi-Node Signal-Level Coherent Synthesis
1/1
应用需求牵引
• 远程组网精确打击
• 低截获·高机动探测
• 多平台协同感知
►
工程技术挑战
• 严苛时频同步约束
• 高动态时变相位误差
• 多平台异步融合难题
►
核心科学空白
• 增益退化律未量化
• 相位估计CRLB边界不清
• 最优融合准则缺失
▼
▼
▼
研 究 目 标
Research Objectives
预 期 成 果
✓ G≥14 dB（N=6）
✓ σ_est < π/8（SNR≥6dB）
✓ 延迟 < 9 ms（实时）
✓ 发表 SCI 论文 2~3 篇
✓ 申请发明专利 1~2 项
A
科学问题 A
增益退化规律（SNR增益律）
增益G与同步误差(σ_τ,σ_φ,σ_f)的定量关系？
• N节点理论上限 G=N² 在工程约束下如何退化？
• 效能保持90%的最大容忍误差边界是多少？
B
科学问题 B
时变相位误差建模与可估计性
高动态场景下相位漂移率的最优估计精度边界？
• Δφ_k(t) 的非平稳模型如何准确刻画？
• 无导频条件下 CRLB 与帧长/SNR 的约束关系？
C
科学问题 C
信号质量自适应最优融合准则
SNR、相位一致性、帧长联合约束下最优融合？
• 异构节点质量差异大时如何稳健合并？
• 层次化处理框架的实时复杂度如何优化？
▼
▼
▼
一
研究内容一
增益退化端到端量化模型
• 建立时延/相位/频偏→合并增益G的统一传播链路
G_eff = G·exp(−σ²_φ)·sinc²(σ_τB)·sinc²(σ_fNcPRI)
• 量化"效能90%保持"误差边界：工程容差准则
• N=2,4,6节点仿真验证退化曲线与灵敏度分析
• 推导 BCRLB 效能下界·对比蒙特卡洛仿真
• 输出 G_eff(σ_τ,σ_φ,σ_f) 三维效能图谱
二
研究内容二
高动态时变相位误差建模与实时估计
• 建立非平稳相位模型：运动/振荡/多普勒三分量叠加
Δφ_k(t) = φ_delay(t) + φ_osc(t) + φ_Doppler(t)
• 无导频自校准：互相关亚像素峰值→EKF实时跟踪
• 推导最小可辨识帧长 N_c,min 与 SNR 联合约束
• 自适应帧长选择准则：精度-延迟动态权衡
• SNR≥6dB时 σ_est < π/8，满足 G_eff ≥ 90%G
三
研究内容三
质量自适应MRC合并与层次化处理框架
• MRC权值：w_k = SNR_k·coh_k·ph_cons_k 三因子联合估计
w_k ∝ SNR_k · coh_k · ph_cons_k (在线迭代更新)
• 稳健机制：相位估计失败→自动降权，防止输出突变
• 分层策略：强目标SIC对消→弱目标MTI→统一MRC合并
• 子带分解+稀疏采样：复杂度降一量级→延迟<9 ms
• 数据集：MATLAB端到端仿真+半实物验证平台
▼
▼
▼
①
关键技术一
误差传播链路建模与效能边界推导
• 联合误差传播理论 + 贝叶斯效能下界（BCRLB）
• G_eff vs (σ_τ,σ_φ,σ_f) 三维效能图谱及工程容差曲线
• 预期：N=6时 G_eff≥14dB（误差容限内，置信度≥90%）
②
关键技术二
EKF 非平稳相位在线估计与自校准
• 状态量[Δφ_k, φ̇_k]，过程噪声由平台运动学参数驱动
• 互相关亚像素峰值提供Δτ观测，EKF步长=1 CPI
• 预期：SNR≥6dB时 σ_est<π/8，满足G_eff≥90%G
③
关键技术三
分层相参策略与实时计算优化
• 两轮融合：CFAR强目标SIC对消→三MTI并行+MRC合并
• 子带分解压缩至<5ms；精度损失<0.3dB（仿真验证）
• 预期：Nc=64,Nsc=1024,N=6链路→总延迟<9ms
🎯
高效性量化指标体系 Quantitative Efficiency Metrics
G ≥ 14 dB
N=6时效能指标
σ_est < π/8
相位误差上限
延迟 < 9 ms
实时处理指标
SCI ×2~3篇
学术成果指标
发明专利 ×1~2项
工程转化成果
研究路径：工程需求牵引 → 三大科学问题凝练 → 三项研究内容攻关 → 三项关键技术突破 → 理论 + 算法 + 工程验证全链路闭环，最终实现 N=6 节点 G_eff≥14dB·延迟<9ms 目标