## Slide 1
多节点信号级高效相参合成 · 研究内容与技术路线
Research Content & Technical Approach — From Scientific Problems to Engineering Solutions
1/1
科学问题 增益律/融合条件/CRLB
►
研究内容 三项核心研究任务
►
关键技术 误差建模/相位估计/MRC
►
预期成果 理论突破 + 工程验证
📋
三项研究内容 Research Objectives
面向三个科学问题，分别设计可量化验证的研究任务
一
增益退化端到端量化模型（对应科学问题A）
• 建立时延误差σ_τ / 相位误差σ_φ / 频偏σ_f → 合并增益G的统一传播链路
G_eff(σ_τ, σ_φ, σ_f) = G · exp(−σ_φ²) · sinc²(σ_τ·B) · sinc²(σ_f·Nc·PRI)
• 量化"效能90%保持区"：σ_φ < π/8, σ_τ < 0.5 ns, σ_f < 100 Hz
• 在N=2,4,6节点下仿真验证退化曲线，给出工程容差设计准则
二
高动态时变相位误差的建模与实时估计
建立非平稳相位模型：Δφ_k(t) = φ_delay(t) + φ_osc(t) + φ_Doppler(t)
• 无导频自校准：基于回波互相关 + EKF 实时跟踪时变相位漂移率
• 推导最小可辨识帧长 N_c,min 与 SNR_k 的联合约束（CRLB下界）
• 设计自适应帧长选择准则：在估计精度与计算延迟间动态权衡
三
质量自适应MRC合并与层次化处理框架
MRC权值：w_k = SNR_k · coh_k · ph_cons_k，三因子联合在线估计
• 稳健机制：相位估计失败时自动降权，避免合并输出突变
• 分层策略：强目标SIC对消 → 弱目标三MTI检测 → 统一MRC合并
• 计算优化：子带分解 + 稀疏采样，将O(N·Nc·Nsc·lgNc)降低一量级
⚙
关键技术方法与预期指标
Key Methods & Expected Technical Metrics — Quantifiable Validation Targets
①
误差传播链路建模与效能边界推导
• 理论工具：联合误差传播理论 + 贝叶斯效能下界（BCRLB）
• 输出：G_eff vs (σ_τ, σ_φ, σ_f) 三维效能图谱及工程容差曲线
• 预期指标：N=6时理想G=15.6 dB，误差容限内G_eff ≥ 14 dB（90%）
• 验证方式：Monte-Carlo仿真（1000次）+ MATLAB端到端链路仿真
②
EKF/自校准在线相位估计算法
状态量：[Δφ_k, φ_dot_k]，过程噪声由平台运动学参数驱动
• 量测更新：互相关亚像素峰值提供Δτ观测，EKF步长 = 1 CPI
• 预期指标：SNR≥6 dB时，相位估计误差 σ_est < π/8（满足G_eff ≥ 90%G）
• 对比基准：无补偿 / 静态互相关补偿 / 本方法三方案对比
③
分层相参策略与实时性预期指标
• Round1：无MTI强目标检测（CFAR>12dB）→ SIC对消 → 弱目标释放
• Round2：三MTI并行（SLOW/FAST/VFAST）+ MRC → CFAR>6dB统一输出
• 预期处理延迟：两轮合计 < 9 ms（Nc=64, Nsc=1024, N=6链路）
近似优化：子带分解压缩至 < 5 ms；精度损失 < 0.3 dB（仿真验证）
研究路径：量化退化律（内容一）→ 实时相位估计（内容二）→ 自适应MRC框架（内容三）——三项研究形成完整闭环，最终实现 N=6 节点下 G_eff ≥ 14 dB、延迟 < 9 ms 的工程目标