## Slide 1
空海平台多节点协同探测 · 相参合成机理分析
Coherent Synthesis Mechanism — Air-Sea Multi-Node Distributed Radar
1/2
①
时延同步误差
• 几何双程时延差 → 脉冲错位
• 精度要求：Δτ < λ/(4c) ≈ 0.5 ns
r_fold = mod(r_eq, R_unamb)
tau = 2·r_fold / c
• 方法：互相关 + 北斗/GPS 双频授时
②
相位同步误差
• 载频相位不一致 → 复数旋转偏差
cell_c = cellv·exp(j2π·fc·τ)
coh_sum += cell_c
• 方法：导频估计 + EKF/PLL 联合跟踪
• 无导频：回波自校准
③
频率同步误差
• 多普勒 + 振荡器频偏 → 相位漂移
• ΔΦ = 2π · Δf · t（线性漂移）
ph_cons = exp(−|Δfd|/Δfd_ref)
• 方法：相位斜率一致性检验
• PLL 实时跟踪频偏
④
幅度一致性
• 通道增益不均 → 合并旁瓣抬高
score = SNR × (0.3+0.7·coh)
× (0.4+0.6·ph_cons)
• 方法：MRC 自适应加权合并
• 质量低链路自动降权
信号模型（OFDM 双基地体制）
系统：2 Tx（海面 15~18 m/s）+ 3 Rx（空中 3500~3800 m）= 6 双基地链路
sₖ(t) = A · exp[ j(2π·fc·τₖ + φₖ) ] + nₖ(t)
coh_sum = Σₖ cellₖ · exp(j·2π·fc·τₖ) SNR_coh ∝ N² vs. SNR_incoh ∝ N
相参增益退化律
G = 10·lg( |Σ cellₖ·e^{j2πfcτₖ}|² / Σ|cellₖ|² )
σ²_φ = σ²_time·(2πfc)² + σ²_phase + σ²_freq·T² σ_φ < π/8 → G > 0.90·N²（效能 ≥ 90%） σ_φ = π/4 → G ≈ 0.64·N²（退化 36%）
CRLB 下界 & 系统参数
测距下界：σ_r = c / (2B√(2·SNR)) 测速下界：σ_v = λ / (2Tc√SNR) FIM：J = Σₖ HₖᵀRₖ⁻¹Hₖ → 6链路 ≈ 100 m
fc=500 MHz
B=2 MHz
Nsc=1024
PRI=140 μs
Nc=64脉冲
r_res=75 m
N=6链路
λ=0.6 m
核心挑战：空海高动态平台四大误差耦合非线性退化 — 同步要求 Δτ < 0.5 ns、Δφ < π/8（47 mrad），远超地基组网系统

## Slide 2
空海平台多节点协同探测 · 相参合成方法设计
Coherent Synthesis Method Design — Processing Pipeline & Synchronization
2/2
Round 1 · 强目标检测（无MTI）
Round 2 · 弱目标检测（三MTI并行）
总回波输入 N=6链路
►
无MTI积累 CFAR>12dB
►
GN定位 强目标解算
►
SIC 强目标对消
►
三MTI并行 SLOW/FAST/VFAST
►
CFAR>6dB NMS去重
►
RANSAC+GN 精化定位
►
卡尔曼跟踪 相参增益估计
►
目标输出 位置/速度/ID
①
时延对齐
• 北斗/GPS 双频授时 < 10 ns
• 互相关峰值 + 亚像素插值
r_fold = mod(r_eq, R_unamb)
rbin = round(r_fold/r_res)+1
• INS/DVL 动态载体运动预测
• 精度目标：Δτ < 0.5 ns
②
相位校正
• 相干度估计（cfar_detect_1d）
s_rot = s·exp(−j2π·fd0·PRI·n)
coh = |Σs_rot| / Σ|s_rot|
• 相位斜率一致性（抑制镜像峰）
ph_cons = exp(−|Δfd|/Δfd_ref)
• EKF/PLL 实时跟踪相位漂移
③
MRC 合并
• 综合评分（cfar_detect_1d）
score = SNR × (0.3+0.7·coh)
× (0.4+0.6·ph_cons)
• MRC 合并：Σ cell·e^{jφ}
G = 10·lg(|coh|²/incoh)
• 分层相参：质量异构时组内相参
④
三MTI + SIC
• 三通道并行 MTI 滤波：
SLOW → [1,−1] < 230 m/s
FAST → [1,−2,1] 230~400 m/s
VFAST → [1,−3,3,−1] > 400 m/s
• 多帧积累：beta=0.65 powBank
• SIC 强目标对消 → 弱目标提取
关键性能指标 — 合并策略对比
合并策略 | 同步精度要求 | 算法延迟 | MATLAB 参数 / 函数 | 适用场景
导频相参合并 | 时延 < 10 ns，Δφ < π/8 | < 1 ms | sys.fc=500M, cfar.min_snr_db=6 | 协同组网、慢机动
回波自校准合并 | 时延 < 50 ns | 1~10 ms | track_aided_coherent, ≥3 链路 | 无导频、通信受限
三MTI 分层合并 | Δτ < 100 ns, coh ≥ 0.08 | 低 | mti_filter1/2/3, beta=0.65 | 节点多、同步异构
SIC + 相参合并 | 强目标 SNR > 12 dB | 两轮 ~2 ms | process_all_links_sic, sic_targets | 强弱目标共存
核心权衡：空海高动态平台需在「估计精度 — 计算实时性 — 通信开销」三者间最优平衡；分层相参策略（SIC强目标 → 三MTI弱目标 → MRC合并）是算法设计核心