## Slide 1
多节点协同相参合成技术 · 研究方案框架图
Research Framework: Multi-Node Collaborative Coherent Synthesis · Ground / Airborne UAV / Air-Sea Platforms
1/1
三类典型协同场景
• 地基平台协同场景
• 空中无人平台协同场景
• 空海平台协同场景
►
信号级高效相参合成方法
• 节点内严格相参
• 节点间正交信号发射
• 信号级精确叠加
►
五项核心技术环节
• 波形架构 / 多普勒处理
• 信号级相参 / 信号级融合
• 栅瓣控制与波位编排
▼
▼
▼
研 究 范 围
Research Scope
核 心 技 术
① 波形架构设计
② 多普勒处理补偿
③ 信号级相参叠加
④ 信号级融合处理
⑤ 栅瓣控制波位编排
地
地基平台协同场景
多栅瓣相参探测 · 方向图栅瓣控制 · 高效波位编排
• 多栅瓣相参探测
利用多节点阵列实施相参协同探测
• 多节点方向图栅瓣控制
精确控制各节点发射/接收方向图
• 栅瓣照射的高效探测波位编排方法
优化多波位编排，实现高效覆盖
→ 地基多平台协同高效相参探测
无
空中无人平台协同场景
波形架构设计 · 多普勒处理补偿 · 信号级相参叠加
• 波形架构设计
节点内严格相参，节点间发射正交信号
• 多普勒处理与补偿
机动目标运动补偿，精确分离各节点回波
• 信号级相参叠加技术
对分离后回波进行相位级精确叠加
→ 空中无人平台协同相参合成
海
空海平台协同场景
距离多普勒融合 · 目标检测 · 相干累加与增益反馈
• 距离多普勒信号级融合
完成多节点信号的距离多普勒域联合处理
• 目标单元检测与复数提取及相位补偿
• 相干累加与增益计算
多节点信号相干叠加，量化合成增益
• 增益反馈应用
→ 空海异构平台高效相参合成
▼
▼
▼
①
栅瓣控制与波位编排
Grating Lobe Control & Wave Position Arrangement
• 多节点方向图栅瓣精确控制算法
• 高效探测波位编排优化方法
• 预期：多节点协同探测覆盖率提升≥30%
②
波形架构 + 多普勒处理 + 信号级相参
Waveform Design + Doppler Compensation + Signal-Level Coherent
• 节点内/间正交波形设计与严格相参参数优化
• 机动目标多普勒补偿与精确信号分离算法
• 预期：相参合成增益≥N²（误差容限内）
③
信号级融合完整处理流程
Complete Signal-Level Fusion Processing Pipeline
• 距离多普勒融合→目标检测→复数提取→相位补偿
• 相干累加→增益计算→增益反馈至系统优化
• 预期：空海平台相参合成增益≥12 dB（N=4）
⚙
五项核心技术环节 Five Core Technical Elements
波形架构设计
节点内相参·节点间正交
多普勒处理补偿
机动目标精确分离回波
信号级相参叠加
相位级精确叠加处理
信号级融合处理
完整融合计算闭环
栅瓣控制波位编排
多节点方向图优化
研究路径：三类典型协同场景凝练 → 多节点信号级高效相参合成方法研究 → 五项核心技术攻关 → 波形架构+多普勒处理+信号级相参+信号级融合+栅瓣控制 全链路闭环，实现多平台高效协同相参合成