## Slide 1
空海平台多节点协同探测 · 高效相参合成 — 机理分析
1 / 2
① 时延同步
几何时延差 → 脉冲对齐补偿 精度要求：Δτ < λ / (4c) 方法：互相关峰值估计 + GPS授时
② 相位同步
载频相位差 → 复数旋转校正 误差源：本振不一致、温漂 方法：导频估计 / 回波自校准
③ 频率同步
多普勒 + 振荡器频偏 → 相位线性漂移：ΔΦ = 2π·Δf·t 方法：PLL / EKF 联合跟踪
④ 幅度一致性
通道增益不均 → 旁瓣抬高 → MRC 权值补偿：wₖ ∝ SNRₖ 方法：自适应归一化校准
信号模型
第 k 节点接收信号： sₖ(t) = A · exp[j(2πfc·τₖ + φₖ)] + nₖ(t) 相参合并输出： y(t) = Σₖ wₖ*· sₖ(t) 最优相位对齐条件： ∠wₖ = −(2πfc·τₖ + φₖ)
相参增益退化律（核心公式）
G = N² · sinc²(σ_φ_total)
联合相位误差方差： σ²_φ = σ²_time·(2πfc)² + σ²_phase + σ²_freq·T² σ_φ < π/8 → G > 0.90·N² （效能保持 90%） σ_φ = π/4 → G ≈ 0.64·N² （退化 36%）
增益对比
相参合并： SNR ∝ N² 非相参合并：SNR ∝ N 相参优势：额外 ×N 增益（+10·lgN dB）
系统处理链路
节点 1
▼
节点 2
▼
节点 N
▼
时延对齐
▼
相位校正
▼
MRC 合并 → N²
★ 空海特殊挑战：载体运动导致基线动态变化，多普勒快变，四大误差耦合非线性退化，同步维持难度远高于地基系统。

## Slide 2
空海平台多节点协同探测 · 高效相参合成 — 方法设计
2 / 2
① 原始回波 输入
▶
② 时延估计 与对齐
▶
③ 相位估计 与校正
▶
④ 自适应 权值计算
▶
⑤ 相参合并 输出
▶
⑥ 目标检测 处理
① 时延对齐方法
• 北斗/GPS 双频授时
• 硬件同步精度 < 10 ns
• 互相关峰值精估精度 ≈ 1/BW
• INS/DVL 动态时延预测
• 补偿载体机动时延抖动
目标：Δτ < λ / (4c)
② 相位校正方法
• 导频信号法（有导频）：
周期发送相位参考信号
LS 拟合载波相位漂移
实时反馈补偿
• 回波自校准（无导频）：
利用多节点回波相位差
反解并补偿相位误差
• EKF / PLL 联合跟踪框架
③ 自适应权值计算
• 最大比合并（MRC）：
wₖ = SNRₖ / Σ SNRᵢ
• 稳健加权：
相位误差大节点自动降权
防止相参合并被污染
• 分层相参策略：
同步质量相近节点组内相参
组间非相参叠加
④ 空海特殊设计
• 海面多径处理：
分离直射/镜面反射分量
分量分离后再相参合并
• 载体姿态补偿：
IMU 实时修正横摇/纵摇
Δφ=(2π/λ)·d·sin(Δθ)
• 低截获设计：
相参合并在数字域完成
▶ 关键性能指标对比
方法类型 | 同步精度要求 | 算法延迟 | 适用场景
导频相参合并 | 时延 < 10 ns | 低（< 1 ms） | 协同组网、慢机动平台
回波自校准合并 | 时延 < 50 ns | 中（1～10 ms） | 无导频、通信受限场景
分层相参合并 | 时延 < 100 ns | 低 | 节点数多、同步质量异构
★ 核心权衡：空海高动态平台要求在「估计精度 — 计算实时性 — 通信开销」三者之间取得最优平衡，并在极端机动场景下保持鲁棒性。